Normograma para infusão venosa de insulina

Objetivo:  Manter Glicemia entre 120 e 200 mg %

Monitorização: Verificar Glucometer de 1/1 hora até nível estável ( 3 valores dentro da faixa desejada). Reduzir então a realização do Glucometer para 2/2 horas por 4 horas e então cada 4 horas. Reinicie verificações horárias se ocorrer: 1. Mudanças na infusão de insulina; 2. Variações abruptas no nível de glicemia; 3. Glicemia em níveis críticos (< 60 mg % ou > 360 mg %).

Iniciando a infusão de insulina

| Glicemia | 201 a 250 | 251 a 300 | 301 a 350 | 351 a 450 | > 451 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 U bolus. Iniciar 2 U/h | 6 U bolus. Iniciar 2 U/h | 8 U bolus. Iniciar 2 U/h | 10 U bolus. Iniciar 2 U/h | Chamar o médico. |

Mantendo-se a infusão de insulina

- Valores abaixo do desejado

| Glicose (mg %) | Infusão 1-3 U/h | Infusão 4-6 U/h | Infusão 7-9 U/h | Infusão 10-12 U/h | Infusão 13-16 U/h | Infusão > 16 u/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| < 60 | Parar a infusão. Fazer Glicose 50 % 25 ml IV |
| --- | --- |
| 61 a 80 | Parar a infusão. Verificar G em 1 h. Quando G > 120, reiniciar insulina diminuindo em 1 U/h a infusão | Parar a infusão. Verificar G em 1 h. Quando G > 120, reiniciar insulina diminuindo em 2 U/h a infusão | Parar a infusão. Verificar G em 1 h. Quando G > 120, reiniciar insulina diminuindo em 3Ul/h a infusão |
| 81 a 100 | Parar a infusão. Verificar G em 1 h. Quando G > 120, reiniciar insulina diminuindo em 1 U/h a infusão | Diminuir a infusão em 50 % |
| 101 a 120 | ( 1 U/h a infusão | ( 2 U/h a infusão | ( 3 U/h a infusão | ( 4 U/h a infusão | ( 5 U/h a infusão | ( 6 U/h a infusão |

- Valores no nível desejado (SEM MUDANÇAS AGORA)

| 120 a 200 | Se a G continua a diminuir, porém dentro do nível desejado nas próximas 3 h, reduzir em 1 U/h a infusão | Se a G continua a diminuir, porém dentro do nível desejado nas próximas 3 h, reduzir em 2 U/h a infusão |
| --- | --- | --- |

- Valores acima do desejado

| Glicose (mg %) | Infusão 1 a 5 U/h | Infusão 6 a 10 U/h | Infusão 11 a 16 U/h | Infusão >16 U/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 201 a 250 | Faça + 2 U bolus. ( 1 U/h a infusão | Faça + 3 U bolus. ( 2 U/h a infusão | Faça + 3 U bolus. ( 3 U/h a infusão | Chamar o médico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 a 300 | Faça + 3 U bolus. ( 1 U/h a infusão | Faça + 5 U bolus. ( 2 U/h a infusão | Faça + 5 U bolus. ( 3 U/h a infusão |  |
| 301 a 350 | Faça + 8 U bolus. ( 1 U/h a infusão | Faça + 8 U bolus. ( 2 U/h a infusão | Faça + 8 U bolus. ( 3 U/h a infusão |  |
| 351 a 450 | Faça + 10 U bolus. ( 1 U/h a infusão | Faça + 10 U bolus. ( 2 U/h a infusão | Faça + 10 U bolus. ( 3 U/h a infusão |  |
| > 450 | Chamar o médico |  |